## Slide 1: Modul B
  Integrirana vezja
  Načrtovanje digitalnih elektronskih sistemov
Digitalna vezja
Delitev digitalnih vezij

## Slide 2: Delitev digitalnih vezij
Standardna
vezja
Specialna
vezja
mikroprocesorji
pomnilniki
logična vrata
grafični procesor
komunikacijski
vmesnik
Digitalna vezja
Tehnologija specialnih vezij
namenjena za uporabo v različnih napravah
  univerzalna
  poceni
  lahko dostopna
narejena za točno določen namen
  so boljša kot standardna
  zelo draga v majhnih količinah
  dolgotrajna izdelava

## Slide 3: Tehnologija specialnih vezij
Specialna
vezja
Digitalna vezja
Specialna vezja
Kako lahko izdelamo specialno vezje?
Naročniška
vezja
izdelamo vsak
detajl
Polnaročniška
vezja
uporabimo že
pripravljene dele
Programirljiva
vezja
uporabimo že narejeno
vezje, ki ga le še
programiramo
Zmogljivost vezja, cena, čas izdelave

## Slide 4: Specialna vezja
Digitalna vezja
Naročniška vezja
Naročniška vezja
Standardne c.
Makro celice
Osnova: Celice
Polja vrat
FPGA vezja
Osnova: Polje
Polnaroč. vez.
I Izvedba specialnih vezij

## Slide 5: Naročniška vezja
Digitalna vezja
Zasnova naročniških vezij
Intel 4004
(1971)

## Slide 6: Zasnova naročniških vezij
Digitalna vezja
Snovanje na abstraktnem nivoju
Programski paket
Magic
(J. Ousterhout,
UC Berkeley)

## Slide 7: Snovanje na abstraktnem nivoju
Digitalna vezja
Primeri naročniških vezij
- Brez dimenzij
- Važna je le topologija
- Končna geometrija vezja je
generirana programsko (ChipWise)
UDD
1
3
Vhod
Izhod
Gnd

## Slide 8: Primeri naročniških vezij
Digitalna vezja
Standardne celice
Courtesy Intel

## Slide 9: Standardne celice
Digitalna vezja
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
Feedthrough cell
Rows of cells
Prevezave
Logična celica
Vrstice
celice
Povezovalni
kanal
Funkcijski
modul
Standardne celice (primer)

## Slide 10: Primer standardne celice
Digitalna vezja
Avtomatsko generirane celice
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
Feedthrough cell
Rows of cells
3-vhodna NE-IN celica
(ST Microelectronics):
C = Bremenska kapacitivnost
T = vhodni čas naraščanje/padanja

## Slide 11: Avt. gener. celice (primer)
Digitalna vezja
Polja vrat (Gate Arrays)
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
Podatkovna vodila
SRAM
SRAM
Povezovalni kanal
Video-enkoder čip
Standardne celice

## Slide 12: Polja vrat (Gate Arrays)
Digitalna vezja
Polja vrat (Gate Arrays)
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
VDD
GND
polisilicij
kovina
možni
spoj
Nepovezana
celica
In
1
In
2
In
3
In
4
Izhod
Povezana
celica (4-vh. NE-ALI)
Vrstice
nepovezanih
celic
Povezovalni
kanal

## Slide 13: Polja vrat (Gate Arrays)
Digitalna vezja
Programirljiva vezja
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
Pomnilniško
vezje
Polja vrat
LEA300K

## Slide 14: Načrtovanje digitalnih vezij
Za načrtovanje kompleksnih digitalnih vezij potrebujemo visokonivojski pristop
Pomagamo si s programsko opremo za načrtovanje digitalnih vezij
Načrtovanje digitalnih vezij
Prototipni sistem za izdelavo vezij

## Slide 15
Postopek načrtovanja vezij
Načrtovanje digitalnih vezij
Postopek načrtovanja
Specifikacija
Opis funkcijskega
delovanja vezja
Prevajanje
opisa delovanja
Logična sinteza
Simulacija

## Slide 16
Postopek načrtovanja
Načrtovanje digitalnih vezij
Opis delovanja vezja
Sinteza
geometrije vezja
Simulacija
geometrije vezja
Izdelava vezja
Testiranje
vezja

## Slide 17
Opis delovanja vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Primer opisa vezja
Primerjalnik dveh dvobitnih števil:
Zapis v jeziku za opis delovanja vezja
(HDL, Hardware Description Language)
- VHDL
- Verilog
- jeziki v raznih akademskih okoljih

## Slide 18
Primer opisa vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Prevajanje opisa delovanja
CIRCUIT PRIMERJALNIK
VAR:
A ARRAY[0..1] OF INPUT;
B ARRAY[0..1] OF INPUT;
Q ARRAY[0..1] OF OUTPUT;
BEGIN
IF (A==B) THEN Q=0;
ELSE BEGIN
IF (A > B) THEN Q=1
ELSE
Q=2;
END;
END.

## Slide 19
Prevajanje opisa delovanja
Načrtovanje digitalnih vezij
Logična sinteza
- za kombinacijska vezja dobimo opis v obliki pravilnostne tabele
- sekvenčna vezja v obliki enačb za prehod med posameznimi stanji.
Za dani primer:
a1 a0 b1 b0 q1 q0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 0
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. ..
1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0

## Slide 20
Logična sinteza
Načrtovanje digitalnih vezij
Večnivojska logična sinteza
1. Logična minimizacija (2-nivojska oblika)
2. Večnivojska logična sinteza
3. Tehnološka preslikava
Logična minimizacija
- minimizirati dvonivojsko logično funkcijo
- NP zahteven problem
- obstaja vrsta izpolnjenih programskih orodij (ESPRESSO)
q1 = a’1a’0b’1b0 + a’1a’0b1b’0 + a’1a’0b1b0 + a’1a0b1b’0 + a’1a0b1b0 + a1a’0b1b0
q0 = a’1a0b’1b’0 + a1a’0b’1b’0 + a1a’0b’1b0 + a1a0b’1b’0 + a1a0b1b’0 + a1a0b1b’0
q1 = a’1b1 + a’1a’0b0 + a’0b1b0
q0 = a1b’1 + a1a0b’0 + a0b’1b’0

## Slide 21
Večnivojska logična sinteza
Načrtovanje digitalnih vezij
Tehnološka preslikava
1. Funkcijo predstavimo v večnivojski obliki
2. Obstajajo različne metode (algebraični, boolove, programski paket SIS)
- 8 2-vhodnih logičnih vrat na 5 logičnih nivojih,
- 6 (4) razvejitvenih vozlišč,
- največje število razvejitev je 2 (4).
q1
q0
a1
a0
b1
b0

## Slide 22
Tehnološka preslikava
Načrtovanje digitalnih vezij
Podatki za načrtovalca
1. Logično vezje želimo predstaviti z elementi iz knjižnice
2. Omejeni smo z naborom elementov
3. Elementi (standardne celice) so vnaprej definirane (CMOS proces)
4. Vsi podatki za posamezne celice (zakasnitve, površina) so podani v knjižnici
Primer knjižnice standardnih celic:
Logične celice:
IN015 Inverter
AA025 2- vhodna IN vrata
…
AO035 3-vhodna ALI vrata
Periferne celice:
IB01C5 vhodna celica
OB03C5 izhodna celica
PP01C napajalna UDD celica
PP02C napajalna GND celica

## Slide 23
Podatki za načrtovalca
Načrtovanje digitalnih vezij
Tehnološko preslikano vezje
Primer 2-vhodnih IN vrat
a
b
q
a
b
q
a
b
q
AA025
Funkcija:
q = a & b
Širina: 12m
Višina: 30 m
Vhodne kapacitivnosti:
Ca = 0.12pF
Cb = 0.11pF
Zakasnitev celice:
t(CL) = 2.3ns + 2.7ns/pF * CL[pF]

## Slide 24
Tehnološko preslikano vezje
Načrtovanje digitalnih vezij
Simulacija vezja
a1
q0
b0
b1
a0
q1
- 8 logičnih celic 5 logičnih nivojih
- 6 razvejitvenih vozlišč
- največje število razvejitev je 2.

## Slide 25
Simulacija vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Funkcijska simulacija
Program za
simulacijo vezja
Testni vzorci
Relativno enostaven problem, linearna odvisnost od velikosti vezja
Danes v glavnem vzporedna simulacija.
2 vrsti simulacij:
- funkcijska simulacija
- časovna simulacija
Opis vezja
(stand. celic)
Rezultati
(opozorila)

## Slide 26
Funkcijska simulacija
Načrtovanje digitalnih vezij
Izvedba simulacije
- Najenostavnejši način simulacije.
- Za izbrani testni vzorec simulator poskuša ugotoviti stanje na
izhodu vezja.
- Simulacija se konča, ko so znane vse vrednosti.
a1
q0
b0
b1
a0
q1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 27
Izvedba simulacije
Načrtovanje digitalnih vezij
Načrtovanje geometrije vezje
a1
q0
b0
b1
a0
q1
0
0
0
0-1
1
1
1-0
1
1-0
1
0
0
0-1
a1
q0
b0
b1
a0
q1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0-1
1-0
1-0
0-1

## Slide 28
Načrtovanje geometrije vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Načrtovanje geometrije vezja
Celice obsegajo:
- logične celice (logična vrata, flip-flopi)
- periferne celice (vhodno-izhodne celice, napajalne celice)
- testne celice (kontrola tehnološkega procesa)
Glavna lastnost:
- vse celice imajo enako višino,
- priključki za povezave so na obeh robovih celice,
- napajalna vodila za UDD in USS so na točno določeni višini.

## Slide 29
Načrtovanje geometrije vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Načrtovanje geometrije vezja
a
b
q
a
b
q
AA025
a
b
q
a
b
q
AO025
a
b
q
a
b
q
AA035
c
c
a
b
q
a
b
q
AA025
a
b
q
a
b
q
AO025
a
b
q
a
b
q
AO035
c
c

## Slide 30
Načrtovanje geometrije vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Načrtovanje s standardnimi celicami

## Slide 31
Načrtovanje s standardnimi celicami
Načrtovanje digitalnih vezij
Načrtovanje FPGA vezij
- Predstavlja ugodno razmerje med ceno vezja (stroški načrtovanja
in izdelave) in lastnosti delovanja vezja.
- Večina orodij (akademskih in profesionalnih) za načrtovanje
integriranih vezij podpira načrtovanje v arhitekturi standardnih
celic.
- Postopek načrtovanja je relativno enostaven.
- Odvisnost od proizvajalca integriranega vezja - uporabimo lahko
le standardne celice, ki jih določi proizvajalec.

## Slide 32: Programirljiva vezja
Programirljiva vezja
Programirljiva
vezja
Enostavna
PAL, GAL
Kompleksna
CPLD
FPGA
Programirljiva
vezja
Razvoj programirljivih vezij
Poznamo več vrst programirljivih vezij
FPGA
FPGA vezja so najbolj zmogljiva
  z njimi lahko naredimo celo mikroprocesorje po lastni zamisli ipd.

## Slide 33: Razvoj programirljivih vezij
“Klasična PLD vezja” - PAL, GAL, PALCE
Programirljiva IN - ALI matrika, na izhodih funkcij so lahko flip-flopi
Omejena zmogljivost, ker ne moremo poljubno povečevati PLD strukturo
  površina vezja se veča s kvadratom števila vhodov in logika postane počasnejša
Enostavna programirljiva vezja
Programirljiva vezja

## Slide 34: Enostavna programirljiva vezja
Programirljiva vezja
Vključitev makrocelic
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
PLA
PROM
PAL

## Slide 35: Vključitev makrocelic
Programirljiva vezja
Kompleksna PLD vezja
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
Makrocelice
Vhodi vezja
Altera Corp.

## Slide 36: Kompleksna PLD vezja
“Kompleksna PLD vezja” - CPLD
Vsebujejo več PLD gradnikov z relativno majhnim številom povezav
Potrebujemo programsko opremo za delitev vezja na manjše PLD gradnike
Programirljiva vezja
FPGA vezja

## Slide 37: FPGA vezja
“Električno programirljiva polja vrat” - FPGA
(električno programirljiva matrika vrat)
Pojavila so se istočasno s CPLD vezji
V primerjavi s CPLD vezji imajo več povezovalnih virov
Zelo veliko programirljivih blokov, ki imajo manjše število vhodov in 1 ali 2 flip-flopa
Programirljiva vezja
FPGA vezja (Actel)

## Slide 38: FPGA vezja (Microsemi)
Programirljiva vezja
Programirljivi stik
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
Arhitektura kot pri
standardnih celicah
V/I Celice
Programiranje/Test/Diagnoza
V/I Celice
Navpične povezave
Vrstice logičnih celic
Povezovalni kanal
V/I Celice
V/I Celice

## Slide 39: Programirljivi stik
Programirljiva vezja
FPGA vezja (Actel)
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
polisilicij
dielektrik
n
+
difuzijska plast
Ni stika najprej, s tokovnim pulzom ustvarimo kratek stik.

## Slide 40: FPGA vezja (Microsemi)
Programirljiva vezja
Konfiguracija celice
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
Cell
Vhodno/izhodni pin
Vodoravne
povezave
Navpične povezave
Varovalka
Programirljive povezave

## Slide 41: Konfiguracija celice
Programirljiva vezja
Konfiguracije celice (primer)
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
F
A
0
B
S
1
Konfiguracija
A
B
S
F=
0
0
0
0
0
X
1
X
0
Y
1
Y
0
Y
X
XY
X
0
Y
Y
0
X
Y
1
X
X
+
Y
1
0
X
1
0
Y
1
1
1
1
XY
XY
X
Y

## Slide 42: Konfiguracija celice (primer)
Programirljiva vezja
FPGA vezja (osnova RAM)
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
A0
B0
S0
A1
B1
S1
0
1
0
0
1
1
Izh
SA
SB
Gnd
UDD
x
y
UDD
Gnd
Gnd
x
A0
B0
S0
A1
B1
S1
0
1
0
0
1
1
Izh
SA
SB
Izh = x EX-ALI y

## Slide 43: FPGA vezja (osnova RAM)
Programirljiva vezja
FPGA vezja (osnova RAM)
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
CLB
CLB
CLB
CLB
povezovalna matrika
spojna točka
Vodoravne
povezave
{
Navpični
povezovalni
kanal
{

## Slide 44: FPGA vezja (osnova RAM)
Programirljiva vezja
Tehnologija FPGA vezij
Routing channel
requirements are
reduced by presence
of more interconnect
layers
Functional
module
(RAM,
multiplier,
…
)
Routing
channel
Logic cell
l
Rows of cells
R
Q
1
D
CE
R
Q
2
D
CE
F
G
F
G
F
G
R
D
in
Clock
CE
F
G
A
B/Q
1
/Q
2
C/Q
1
/Q
2
D
A
B/Q
1
/Q
2
C/Q
1
/Q
2
D
E
Kombinacijska logika
Pomnilni element
Poljubna
funkcija
4 spremenlj.
Poljubna
funkcija
4 spremenlj.
Xilinx

## Slide 45
Programirljiva vezja
FPGA vezja proizvajalca Xilinx
FPGA vezja
Povezovalno polje vsebuje veliko število povezav
Konfiguracijski pomnilni elementi določajo povezave in vsebino logičnih blokov
Sestavljena so iz matrike logičnih blokov

## Slide 46: FPGA vezja proizvajalca Xilinx
CLB - konfiguracijski logični bloki
vhodno / izhodni bloki
povezovalno polje
Zgradba Xilinx FPGA vezij
Programirljiva vezja
FPGA vezja Xilinx Spartan
Npr. FPGA vezje Spartan XCS40 vsebuje:
      matriko 28 x 28 CLB-jev
      224 vhodno / izhodnih blokov

## Slide 47
FPGA vezja Xilinx Spartan
Programirljiva vezja
MOS tranzistor
Med logičnimi bloki (CLB) je veliko povezovalno polje, ki vsebuje stikalne matrike na križiščih povezav
Na križiščih povezav so
MOS tranzistorji,
ki delujejo kot stikala

## Slide 48: MOS tranzistor
Tranzistorji v digitalnih vezjih delujejo kot stikala
Napetost 0V
(logična ničla)
0V
Stikalo je
razklenjeno
5V
Napetost 5V
(logična enica)
Stikalo je
sklenjeno
Programirljiva vezja
Določanje povezav

## Slide 49: Določanje povezav
Vsak povezovalni tranzistor je priključen na svoj konfiguracijski pomnilni element
če je v element vpisana logična enica, je tranzistor odprt in povezava je vzpostavljena
Programirljiva vezja
Logični bloki (CLB)

## Slide 50
Logični bloki (CLB)
Programirljiva vezja
Načrtovanje digitalnih vezij
Logični bloki vsebujejo tabele, s katerimi naredimo enostavne logične funkcije (IN, ALI …)

## Slide 51: Tehnologija FPGA vezij
Geometrija FPGA vezja
površina
presek
Programirljiva vezja
FPGA vezja

## Slide 52
Načrtovanje FPGA vezij
Načrtovanje digitalnih vezij
Specifikacija
Izdelava
strukture
Izdelava
gradnikov
Današnji način načrtovanja vezij je neodvisen od končnega postopka izdelave (tehnologije)
Izdelava vezja
Simulacija
Programsko opremo za izdelavo vezij dobimo od proizvajalca FPGA vezij
Načrtovanje FPGA vezij

## Slide 53: Načrtovanje FPGA vezij
Prevajanje
ali sinteza
Razčlenitev vezja na osnovne gradnike (logične funkcije, flip-flope…)
Izdelava vezja
Tehnološka
preslikava
Preslikava gradnikov v logične bloke
Razmeščanje
in povezovanje
Izdelava načrta povezav znotraj FPGA vezja
Konfiguracijska
datoteka
Programiranje
FPGA
Načrtovanje digitalnih vezij