# vaja:  7-segmentni dekodirnik

Naredi dekodirnik za 7-segmentni prikazovalnik, ki na prikazovalniku izpiše znak »P«, kadar je na vhodu 01,

»n« kadar je na vhodu 10 in » – «  pri kombinacijah 00 in 11:

Dekodirnik ima dva vhodna signala (vhod1, vhod2), 7 izhodnih signalov (d0  - d7). Za pravilen prikaz na sestavljenem prikazovalniku je potrebno nastaviti še štiri izhodne anode: an0 na GND, an1, an2 in an3 pa na VCC. Svetleče diode so  vezane tako, da so segmenti prižgani ob logični 0 (GND). Izpolni tabelo:

| VHOD | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 01 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 1 |

Za prižiganje posameznih segmentov uporabi izbiralnike (kategorija Mux) z oznako M4_1E. Kontrolne signale vseh izbiralnikov poveži skupaj na vhodna signala, na podatkovne vhode pa konstantne vrednosti v obliki simbolov Vcc ali GND.

Izhodne signale, ki so vezani na konstantno vrednost, je potrebno povezati preko logičnih vmesnikov BUF.

Dokončaj shemo in preveri delovanje vezja. Vhode vezja lahko povežeš z izhodi vezja za ugibanje kombinacije.