# vaja:  Potujoča luč

Naredili bomo vezja za učinek potujoče luči, ki se preko štirih LED izmenično pomika levo in desno. Vezje naj bo sestavljeno iz delilnika ure, sekvenčnega vezja in razdeljevalnika s 4 izhodi (D2_4E), ki preko inverterjev krmilijo LED.

### Sekvenčno vezje

Zaporedje prižiganja luči določa sekvenčno vezje, ki daje na izhod kombinacije: 00, 01, 10, 11, 10, 01, 00…

Naredili bomo sekvenčno vezje s tremi tabelami LUT3 in flip-flopi D. Izhodi flip-flopov s2, s1 in s0 predstavljajo stanje vezja, ki se spreminja po diagramu:

| prejšnje stanje | novo stanje |
| --- | --- |
| s2 | s1 | s0 | s2 | s1 | s0 |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Izpolni tabelo vhodne logike, ki določa kakšno je novo stanje vezja glede na prejšnje stanje. Uporabi podatke z diagrama, manjkajoče kombinacije z diagrama pa naj gredo v stanje 0 0 0. Logiko bomo naredili s tremi simboli LUT3, ki jim bomo nastavili funkcijo po posameznem stolpcu. Stolpce zapiši kot šestnajstiške vrednosti:

LUT3 (s2) = ____________

LUT3 (s1) = ____________

LUT3 (s0) = ____________

Sekvenčno vezje naredi s simboli LUT3 in FD po vzoru sekvenčnega vezja sinhronega števca s predavanj in ne pozabi določiti stanja (INIT). V končnem vezju uporabi obstoječi delilnik ure, ki ga vključi v projekt v obliki VHDL in naredi shematski simbol.

# Text boxes

st0

000

st1

001

st2

010

st3

011

st4

110

st5

101