# vaja:  Prikaz na sestavljenem prikazovalniku

Naloga krmilnika numeričnih prikazovalnikov je pretvorba vrednosti v 7-segmentno kodo in izmenično preklapljanje prikazanih vrednosti. Uporabili bomo dva prikazovalnika, na enem bomo prikazovali številko 1, na drugem pa 2-bitno vrednost števca iz prejšnje vaje (vrednost 0, 1, 2 ali 3).

### Krmilnik za dva prikazovalnika

Krmilnik dveh prikazovalnikov je sestavljen iz izbiralnikov M2_1, 7-segmentnega dekodirnika in logike za izbiro skupnih anod. V vezju je uporabljen tudi delilnik, ki z dovolj visoko frekvenco (uporabimo izhod clk100) izbira prikazane vrednosti oz. preklaplja vrednosti skupnih anod (an1 in an0) in podatke (d3-d0), ki gredo na vhode 7-segmentnega dekodirnika:

| clk100 | an0 | an1 | d3 - d0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 0 s1 s0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 0 0 1 |

Signala s1-s0 sta izhoda sekvenčnega vezja iz prejšnje vaje, anode neuporabljenih prikazovalnikov an2 in an3 pa poveži na VCC. V vezje vključi obstoječi 7-segmentni dekodirnik za katerega naredi shematski simbol.