# vaja:  Shema vezja z matrikami LED

V programu za načrtovanje tiskanih vezij EAGLE nariši shemo vezja za krmiljenje dveh 5x7 matrik LED. Prižiganje posameznih LED določajo serijski signali na priključku K1, ki jih dekodira programirljivo vezje CPLD. Shema vsebuje poleg vezja CPLD z oznako XC9536 še 2 matriki 5x7 in pripadajoče elemente za omejitev tokov skozi diode in prižiganje posameznih stolpcev v matriki.

Programirljivo vezje XC9536_44VQ je v knjižnici xilinx-xc9, za matrike LED pa uporabi priloženo knjižnico ledmatrix (z ukazom Library > Use vključi novo knjižnico v program).

Pasivni elementi imajo oznake:

- upori R-EU_M0805 iz knjižnice resistor

- kondenzatorji C-EUC0805 iz knjižnice resistor

- priključki MA04-1 in MA06-1 iz knjižnice con-lstb

Nariši celotno shemo, ki vsebuje obe matriki vezani na skupno podatkovno vodilo LD0 do LD7. Signali za krmiljenje vrstic druge matrike naj bodo vezani na spodnjo stran programirljivega vezja.