# Shema vezja v programu Eagle

Program Eagle najprej odpre kontrolno ploščo, v kateri naredimo novo shemo (File > New > Schematic). Odpre se shematski urejevalnik v katerem s klikom na eno izmed orodij izberemo ukaz, ki ga izvedemo nad posameznim shematskim elementom.

Vnašanje elementov v shemo

| Za vnašanje elementov kliknemo gumb Add in poiščemo ustrezen element v knjižnici. Iskanje elementov: Pregledamo vsebino knjižnic, ki jih odpiramo s klikom na trikotnik poleg imena. V polje Search vpišemo celotno ime ali del imena elementa in potrdimo z Enter. |  |
| --- | --- |

Program Eagle elementom na shemi dodeli privzeto oznako, če jo želimo spremeniti, kliknemo na ikono Name, za določitev vrednosti (npr. upornosti) pa kliknemo Value.

Premikanje elementov

Element izberemo tako, da kliknemo na križec oz. referenčno točko. Če želimo izvedbo ukaza nad več elementi (npr. premik več elementov) moramo najprej izbrati ukaz, nato klikniti na gumb Group in obkrožiti elemente. Nato naredimo desni klik in izberemo ukaz nad skupino (npr. move: group). Med premikanjem lahko element obračamo za 90° z desnim gumbom miške. V orodni vrstici je tudi gumb za zrcaljenje elementa:

Povezovanje

Izberemo orodje Net in kliknemo na priključno sponko elementa, nato pa na vsa mesta, kjer bodo oglišča povezave. Če se z ogliščem dotaknemo druge povezave, bo program avtomatsko naredil vozlišče. Vlečenje povezave prekinemo s tipko Esc. Med povezovanjem lahko z desnim klikom spreminjamo kot risanja povezav, ki je označen v zgornji orodni vrstici. Povezav ne delamo z orodji za risanje:

# – 6. vaja:  Risanje sheme in načrta tiskanega vezja

Nariši shemo vezja za digitalno krmiljenje petih barvnih LED. Na vhodu vezja je pomikalni register 74HCT164D, ki ima zgornje tri bite vezane na P-MOS transistorje za krmiljenje skupnih anod vseh rdečih, zelenih in modrih LED. Spodnjih 5 signalov je vezanih preko ojačevalnika ULN2003AD na skupne katode posameznih barvnih diod.

Uporabljeni elementi:

- konektorja: MA06-1, W237-102

- integrirana vezja: 74HCT164D, ULN2003AD

- transistor: BSS84

- LED: GM5WA94310A

- upori: R-EU_R0805

- kondenzator: C-EUC0805

Nariši shemo in preveri morebitne napake (ERC), nato preklopi na načrt tiskanega vezja (Switch to board) in razmesti elemente. Ko bodo elementi razmeščeni poženi avtomatsko povezovanje (Autorouter), v katerem nastavi mrežo (Routing grid), tako da bo program uspel narediti vse povezave. Predlagana razmestitev elementov: