# vaja:  Risanje tiskanega vezja z matrikami LED

V programu za načrtovanje tiskanih vezij EAGLE nariši načrt tiskanega vezja na podlagi predhodno pripravljene sheme vezja za krmiljenje dveh 5x7 matrik LED.

Odpri shemo in izberi iz menuja File opcijo Switch to Board, ki pripravi načrt tiskanega vezja z elementi iz sheme. Za začetek nastavi mrežo (Grid) na 20 mils, po potrebi pa jo med povezovanjem zmanjšaj na 5. Razporedi elemente tako, da bosta matriki LED na koncih, programirljivo vezje pa na sredini.

Večina elementov naj bo na zgornji strani tiskanine, razen blokirnih kondenzatorjev, ki jih obrni navzdol (Mirror) in postavi pod vezje CPLD. Predlagan vrsti red razmeščanja elementov in povezovanja:

- upornike R1 .. R7 razporedi v bližino vezja CPLD, tako da bo ostal prostor za povezave do matrik, kot je prikazano na sliki

- naredi povezave med R1..R7 in obema matrikama, ki naj potekajo horizontalno po dolžini tiskanega vezja, do upornikov pa jih pripelji preko spodnje plasti

  - ob začetku povezovanja nastavi debelino povezav (12 ali 16 mils) in vrsto skoznika (izberi krog namesto kvadrata)

  - začni povezave na zgornji plasti, nato pa med povezovanjem zamenjaj plast iz seznama (1. Top, 16 Bottom) in program bo avtomatsko naredil skoznik (via).

- razporedi tranzistorje za krmiljenje stolpcev s pripadajočimi uporniki v bližini matrike in jih najprej poveži z matriko, nato pa še z vezjem CPLD. Spremeni vrstni red povezav na shemi, zato da bo lažje povezovanje na tiskanem vezju.

- Poveži še napajalne in signalne priključke vezja CPLD na letvice in kondenzatorje.